## Slide 1: Iskunvaimennindynamometri
Seminaarityö

## Slide 2: Projektin perustiedot
Työn tilaaja: Pasi Oikarinen
Ohjaava opettaja: Heikki Paavilainen
Projektiryhmä:
  Anssi Petäjä
  Aripekka Rajoo
  Lauri Nousiainen
  Janne Rantanen

## Slide 3: Esittely
Projektin aloittaminen 18.12 2012
Tavoitteena suunnitella iskunvaimennindynamometri Metropolia Ammattikorkeakoulun auto- ja kuljetustekniikan laboratorion käyttöön.
Tarkoitus saada aikaiseksi kaupallisia sovelluksia selkeästi halvempi ratkaisu

## Slide 4: Iskunvaimennindynamometri
Käytetään iskunvaimentimien testaamiseen ja säätämiseen
Servohydraulisesti ohjatun järjestelmän etuja:
  Voidaan ajaa portaattomasti muuttuvalla nopeudella, voimalla ja iskunpituudella

## Slide 5: Komponenttien valinta
Hydraulisylinteri
Magnetostriktiivinen asema-anturi
Servo-ohjattu venttiili
Painevaraaja
Voima-anturi

## Slide 6: Hydraulisylinteri
Tärkein yksittäinen komponentti
Vaadittujen ominaisuuksien vuoksi tilattava erikoisvalmisteinen
Hänchen, sarja 320
Erikoistunut testaamiseen tarkoitettuihin tuotteisiin
Sisältää asema-anturin

## Slide 8: Venttiili
Valintaan vaikutti järjestelmän paine ja suuri tilavuusvirta
Bosch Rexroth 4WSE2ED16-2X/200B9ET315K9EV
Pohjalaatta G174/01
Toimiva sylinterin kanssa, mahdollisuus kiinnittää suoraan sylinterin kylkeen

## Slide 10: Painevaraaja
Tarvitaan tuottamaan suuri tilavuusvirta hetkittäin
Koko rajoittava tekijä, ei hinta
Hydac Oy SB330-20A1/112U-330A100

## Slide 12: Voima-anturi
Mittaa sylinteriltä iskunvaimentimen läpi johdettujen voimien suuruutta
Valinta venyi
Vaihtoehtona Hänchenin tarjoama versio suoraan sylinteriin
HBM 1-U3/50kN

## Slide 14: Suunnittelu

## Slide 15: Lähtökohdat
Kokoonpanon perusrakenne
Sylinterin kiinnittäminen
Painevaraajan sovittaminen
Voima-anturin kiinnittäminen

## Slide 16
Ensimmäisiä kokoonpanoja

## Slide 18: Laskut
Painevaraajan valitsemiseksi laskettiin tilavuusvirran tarvetta Excelillä

## Slide 19
Kokoonpanon puristusliitoksille suoritettiin lujuuslaskenta

## Slide 20
Hydrauliputkiston suunnittelu ja mitoitus

## Slide 21: Ongelmat
3d-mallien saaminen
  Keskustelu välikäsien kautta
  Sylinterin kiinnitystavat
Tuotteiden varmistumisen venyminen
  Voima-anturin kiinnitys
  Painevaraajan koko
Hydrauliputkien koko

## Slide 22: Loppuarvio
Projekti tavoite selkeästi referenssituotetta halvemman version suunnittelusta toteutui
Lopullinen hinta-arvio 20 000 € — 25 000 €
Ei sisällä työkustannuksia
Ryhmä pitää projektia onnistuneena

## Slide 23: Kiitos!
Kysymyksiä?