## Slide 1: Värinäpanta
Seminaarityö

## Slide 2: Sisällys
Projektin perustiedot
Esittely
Värinäpanta
Komponenttien valinta
Kokoonpano
Muotoilu

## Slide 3: Projektin perustiedot
Projektin tilaaja: Riku Hirvonen
Ohjaava opettaja: Jyrki Kullaa
Projektiryhmä:
  Jari-Pekka Salo
  Teemu Pökkä
  Niko Makkonen
  Tuomo Mäkelä
  Netta Saarinen (Teollinen muotoilu)

## Slide 4: Esittely
Tavoitteena oli suunnitella koiran kaulaan tuleva värinäpanta, joka estäisi koiraa vetämästä.
Tavoitteena oli suunnitella tuotekonsepti, jonka pohjalta projektin tilaaja pystyisi rakentamaan prototyypin ja jatkamaan tuotekehitystä

## Slide 5: Värinäpanta
Värinäpannan avulla koulutetaan koiria kävelemään hihnassa vetämättä
Värinä keskeyttää koiran ei toivotun käyttäytymisen -> se lopettaa vetämisen -> omistaja palkitsee
Värinä ei satuta koiraa

## Slide 7: Komponenttien valinta
Komponenttien valinnassa tuli huomioida,
että koiria on eri kokoisia
Moottorit
Kytkin
Virtalähde

## Slide 8: Mootorit
Kolme eri kokoa: 1G, 3G, 6G
Kaikki toimivat 1,5 V virralla
Pienikokoisia (halkaisija 6-10mm)
Vähäiset virrankulutukset

## Slide 9: Kytkin
Ei sopivaa yksinkertaista vetokytkintä
Mikrokytkin, tarpeeksi pieni ja herkkä
Kytkinmekanismiin kuuluu myös jousi

## Slide 11: Virtalähde
1 x 1,5V AAA paristo
Riittävän pieni
Helppo saatavuus
Halpa

## Slide 12: Kokoonpano
Moottori pannan etupuolelle
Pannan ja hihnan väliin erillinen kotelo muille komponenteille
Mahdollisimman pieni ”paketti”

## Slide 14: Muotoilun lähtökohdat
Design draiverit:
Keveys
Toiminnallisuus
Käytettävyys

## Slide 16
kaupunkilainen
perhekeskeinen
teknologia orientoitunut
aikainen omaksuja
aktiivinen

## Slide 18: Ensimmäiset luonnokset

## Slide 19: Kolme eri vaihtoehtoa
Moottori edessä
Virtalähde ja kytkin
takana leveyssuunnassa
Kaikki sijoitettuna taakse
Moottori edessä
Virtalähde ja kytkin
Takana pystysuunnassa
Pannan säädettävyyden mekanismeja

## Slide 20: Valittu ratkaisu

## Slide 21: 3D kuva

## Slide 22: Puristaja
Puristaja valmistetaan omalla muotilla ja ultraäänihitastaan lopulliseen tuotteeseen. Oletus on että tarpeeksi tiivis puristin liukuu vaadittavan matkan pannassa, mutta pitää pannan oikean kokoisena.

## Slide 23: Materiaalit ja tuotanto
Tuotteen ulkokuori on lujitettua silikonia, koska silikonin ominaisuudet toimivat elastomeereista parhaiten tämän kaltaisessa tuotteessa. Tuote valmistetaan valmistetaan ruiskuvalamalla.
Elektroniikan muoviverhoilu on Polybuteenitereftalaattia (PBT) joka on yleisesti käytetty sähkölaitteissa. Se on osakiteinen, jäykkä, iskunkestävä, luja, sitkeä ja ei ime vettä. Osat valmistetaan ruiskuvalamalla.

## Slide 24: Seuraavaksi
Proton valmistus
Tuotteen testaus:
toimita perustuu olettamukselle
Käytettävyyden arviointi

## Slide 25: Kiitos mielenkiinnosta